## Slide 1: DAO - CAO
Thierry JOST

## Slide 2: Formation Modeleur Volumique
Apprendre à travailler
efficacement et avec précision

## Slide 3: Introduction
Tout d’abord quelques informations sur les utilisations possibles d’un logiciel de D.A.O. et de C.A.O. .
Les notions de base avant d’utiliser un outil D.A.O. et principales fonctionnalités propres à ces logiciels.
En fonction des spécificités il est possible de trouver des applications de D.A.O. – C.A.O. .

## Slide 4: Présentation générale
Exemple d’utilisation d’un modeleur de C.A.O.
Modeleur volumique paramétré
Notions de base
Exemple traité
Fonctionnalités du logiciel

## Slide 5: Exemple d’utilisation d’un modeleur de C.A.O.
Compresseur de climatisation automobile.

## Slide 6
Création du modèle 3D
Création de pièces et assemblage.

## Slide 7
Point de vue …Commercial
Rendu réaliste dans une scène.

## Slide 8
Point de vue …Commercial
Définition des textures et des propriétés optiques.

## Slide 9
Point de vue …Commercial et Concepteur
Pièces transparentes et cachées

## Slide 10
Point de vue …Commercial et Concepteur
Animation ( module de calcul associé ).

## Slide 11
Point de vue …Mainteneur
Vue éclatée 3D optimisée.

## Slide 12
Point de vue …Mainteneur
Eclaté d’un sous ensemble.

## Slide 13
Point de vue …Mainteneur
Mise en plan et habillage.

## Slide 14
Point de vue …Concepteur
Mise en plan et nomenclature.

## Slide 15
Point de vue …Concepteur
Habillage … conditions fonctionnelles.

## Slide 16
Point de vue … Spécificateur
Mise en plan, habillage.

## Slide 17
Point de vue … Spécificateur
Tolérancement normalisé.

## Slide 18
CONCLUSION:
Un logiciel de C.A.O. 3D permet de réaliser :
- une maquette virtuelle 3D, - un rendu réaliste d ’un assemblage ou d ’une pièce, - une animation du mécanisme avec un module de calcul, - une mise en plan selon un point de vue : * du mainteneur ( éclaté légendé ), * du concepteur ( dessin d’ensemble 2D ), * du spécificateur ( dessin de définition 2D) * du fabricant...

## Slide 19: Modeleur 3D
Outil de conception de modélisation volumique paramétrée basée sur des fonctions, associatif

## Slide 20: Modélisation volumique
Modèle géométrique très complet utilisé dans les systèmes de C.A.O.
Il contient toute la géométrie en représentation filaire et de surface nécessaire pour décrire entièrement les arêtes et les faces du modèle.
Il contient également les informations qui relient ces géométries entre elles (Exemple: telle surface se rencontre avec telle arête).

## Slide 21: Basée sur des fonctions
Tout comme un assemblage est constitué de pièces individuelles, un modèle 3D est formé d’éléments individuels appelés fonctions.
Ce sont des fonctions géométriques intelligentes et faciles à comprendre telles que les bossages, les enlèvements de matière, les perçages, les nervures, les congés, les chanfreins et les dépouilles.
Les fonctions sont classées en 2 catégories :
Fonction esquissée basée sur une esquisse 2d
Fonction appliquée crée directement sur le modèle volumique ( exemple chanfrein )

## Slide 22: Exemple
Cette pièce peut être présentée comme étant un ensemble de fonctions diverses ( ici 4 fonctions )
Certaines (telles que le bossage cylindrique ) ajoutent du matériau à une pièce,
d’autres (telles que le perçage ) en enlèvent
Fonction 1
Fonction 3
Fonction 2
Fonction 4

## Slide 23: Basée sur des fonctions
Dans l’arbre de construction, ces fonctions individuelles apparaissent ( ici 4 fonctions )

## Slide 24: Paramétrique
Les cotes et les relations utilisées pour créer une fonction sont saisies et stockées dans le modèle.
Ceci permet de les changer rapidement et sans difficulté ( exemple cote 68 à 118 )

## Slide 25: Associatif
Les changements introduits dans le modèle sont automatiquement reflétés dans les mises en plan ou les assemblages qui lui sont associés

## Slide 26: Résumé 1
Modélisation 3D "visuel"
Mise en plan
( Obtention dessin 2D)
Création d'un assemblage 3D
(mise en mouvement)
Dans un Modeleur 3D, on ne dessine pas en 2D mais on génère les pièces en modèles 3D que l'on peut ensuite exploiter soit pour une mise en plan soit pour un assemblage de plusieurs pièces.

## Slide 27: Type de fichiers
3 types de fichiers peuvent être créés
Fichier pièce
Fichier assemblage
Fichier Mise en Plan

## Slide 28
Fichier Pièce
Corps seul

## Slide 29
Fichier Assemblage
Axe
Vis
Ecrou
Corps

## Slide 30
Fichier Mise en plan
Dessin de définition :
Corps de la Borne de calage
Dessin d’ensemble :
Borne de calage

## Slide 31
Chaque élément composant une pièce est appelé fonction.
La première fonction ( fonction de base ) est obtenue par extrusion ou révolution d’un profil. Elle est construite dans un espace défini par trois plans orthogonaux. ( face, dessus, droite )
Ce profil est une esquisse 2D créée dans un des plans ( ici plan de dessus ).
Cette esquisse est ensuite extrudée perpendiculairement à ce plan
A partir de cette fonction on pourra ajouter autant de fonctions pour compléter la conception
pour générer la fonction de base.

## Slide 32
Esquisse correcte
Esquisse incorrecte
Remarque : l’esquisse doit avoir un contour fermé

## Slide 33: Choisir le meilleur profil
3 profils ici sont envisageables
Exemple
Avant de commencer une esquisse, il convient de :

## Slide 34
Profil A: plusieurs enlèvement de matière et bossage pour enlever ou ajouter de la matière
Choisir le meilleur profil
Profil C : meilleur profil voir image suivante
Profil B : bonne forme de base mais nécessite plus de travail pour façonner l’extrémité arrondie

## Slide 35
Deux autres bossages seraient nécessaires pour compléter la forme de base.
Choisir le meilleur profil
Un enlèvement de matière et un congé permettraient de terminer le travail

## Slide 36
Plan face ou plan1
Plan droite ou plan2
Plan dessus ou plan3
3 propositions possibles / meilleur profil
Le profil choisi, il faut :
Placer le modèle par rapport aux plans orthogonaux

## Slide 37
L’orientation du plan dessus semble être la plus adaptée. Le meilleur profil sera esquissé sur le plan Dessus du modèle

## Slide 38
Rechercher quel serait le meilleur profil et quel plan devrait être utilisé pour l’exemple ci contre .
Application 1
Réponses :
profil A
plan Droite

## Slide 39
Rechercher quel serait le meilleur profil et quel plan devrait être utilisé pour l’exemple ci contre .
Application 2
Réponses :
profil H
plan Dessus

## Slide 40: Intention de conception
Elle définit la manière dont un modèle doit être créé ou modifié
Une esquisse cotée comme ci contre conserve les perçages à une distance de 20 mm de chaque extrémité quelle que soit la largeur globale du plateau initialement définie à 100 mm

## Slide 41: Intention de conception
Elle définit la manière dont un modèle doit être créé ou modifié
De telles cotes de base contraignent la position des perçages par rapport à l’arête gauche du plateau

## Slide 42: Intention de conception
Elle définit la manière dont un modèle doit être créé ou modifié
Coter du centre au centre symétriquement conserve la distance entre les centres de perçage

## Slide 43: Impact des fonctions sur l’intention de conception
Approche par niveaux
On construit les différentes parties d’une pièce en ajoutant successivement chaque niveau ou fonction au précédent
La modification de l’épaisseur d’un niveau a des conséquences sur la position des niveaux crées après lui

## Slide 44: Impact des fonctions sur l’intention de conception
Approche du type « roue de potier »
Très efficace mais limite la flexibilité et rend les modifications peu aisées du fait que toutes les informations relatives à la conception sont contenues dans une seule et même fonction
Obtenue par une fonction de révolution unique. On génère le profil ( ici représenté en blanc )
en le faisant tourner autour d’un axe.

## Slide 45: Impact des fonctions sur l’intention de conception
Approche de fabrication
Reproduit la méthode de fabrication d’une pièce.
Commencer par concevoir une barre puis soumettre celle ci à une série d’enlèvements de matière

## Slide 46: Résumé 2
Avant de commencer un travail, il convient de :
Choisir le meilleur profil
Choisir le plan d’esquisse
Connaître l’intention de conception

## Slide 47
Fonction enlèvement de matière 2
Utilisation de symétrie au niveau de l’esquisse
Exemple: taches principales

## Slide 48: Résumé 3
Création d'une fonction de base
- Sélection d'un plan
- création d'une esquisse
- extrusion
Ajout d'autres fonctions
Fonctions élémentaires
Fonctions programmées
Éditions de fonctions
- Sélection d'un plan ou d'une face
- création d'une esquisse
- extrusion
- Perçages
- Congés, arrondis, chanfreins
- Coque…
- Réseaux
- Balayages…
Le schéma d'obtention d'une pièce est le suivant :

## Slide 49: Fonctionnalités spécifiques
Nervures

## Slide 50: Fonctionnalités spécifiques
Lissage

## Slide 51: Fonctionnalités spécifiques
Balayage

## Slide 52: Fonctionnalités spécifiques
Balayage 3d

## Slide 53: Fonctionnalités spécifiques
Pièces minces

## Slide 54: Fonctionnalités spécifiques
Formes complexes

## Slide 55: Fonctionnalités spécifiques
Coques

## Slide 56: Fonctionnalités spécifiques
Tolerie
Etat déplié, état plié
rayon, de pliage, angle de pliage, grugeage variables

## Slide 57: Fonctionnalités spécifiques
Tolerie
Utilisation de fonctions de tôlerie :
Fente,outils de forme

## Slide 58: Fonctionnalités spécifiques
Configurations de pièces
3 verniers 1/10; 1/20 ; 1/50 réalisés à partir du même fichier

## Slide 59: Fonctionnalités spécifiques
Configurations d’assemblage
2 lampes porte clefs pour 2 piles différentes

## Slide 60: Fonctionnalités spécifiques
Famille de pièces
Création de diffèrentes pièces en utilisant un tableur

## Slide 61: Fonctionnalités spécifiques
Famille de pièces d’assemblage
Création de diffèrents assemblages en utilisant un tableur

## Slide 62: Fonctionnalités spécifiques
Bibliothèques
Utiliser une bibliothèque de composants exemple Norelem ( ici pièces numérotées)

## Slide 63: Fonctionnalités spécifiques
Equations
Possibilité d’introduire des équations
Le nombre de bras du volant varie en fonction de son diamètre

## Slide 64: Vocabulaire
Fonctions: les enlèvements de matière, les bossage, les plans , les esquisses sont tous considérés comme étant des fonctions
Plan :ils sont plats et infinis.Ils sont représentés sur l’écran par des bords visibles.Ils servent d’esquisse initiale pour la création de fonctions de bossage et d’enlèvement
Extrusion .Étend un profil à une certaine distance le long d’une trajectoire perpendiculaire au plan du profil

## Slide 65: Vocabulaire
Esquisse : Tout profil 2D crée sur des faces planes et des plans à l’intérieur d’un modèle Elle sert de base pour les bossages et les enlèvements de matière
Bossage : Utiliser pour ajouter de la matière au modèle
Enlèvement de matière : Utiliser pour enlever de la matière: Inverse du bossage
Congés chanfreins et arrondis.: Ils sont en général ajoutés au volume et non pas à l’esquisse